## Slide 1
HACKATHON IASTECH + UNIMAX | DESAFIO INDUSTRIAL P&ID
Rastro — P&ID Lens
Extracao de Dados Industriais 100% Offline, Classificacao ANSI/ISA-5.1 e Governanca Auditavel
Equipe ThLoop • Desenvolvido por Matheus Sousa dos Santos • Solucao Zero-API-Key

## Slide 2
CONTEXTO & DORES DE ENGENHARIA
O Desafio: Complexidade Real em Desenhos P&ID Industriais
Friccao de Digitalizacao
• Baixa resolucao de varredura • Ruido de fundo e degradacao analogica • Caracteres pequenos comprimidos em espacos confinados • Inviabilidade de OCRs genericos sem pre-processamento
Densidade & Sobreposicao
• Linhas de processo cortando baloes de instrumentos • Manifolds de valvulas empilhadas verticalmente com etiquetas deslocadas • Textos tocando bordas e simbolos • Perigo de associacao cruzada errada
Desvios Normativos & Risco
• Diagramas fora da norma ISA-5.1 • Notas de desenho (ex: NE-5) confundidas com sensores • Risco critico de seguranca (PSM/HAZOP) ao enviar dados confidenciais a nuvens publicas de IA

## Slide 3
ENGENHARIA DE SEGURANCA & ARQUITETURA
Arquitetura 100% Offline-First: Soberania Local e Zero-API-Keys
Pipeline Autocontido (Zero Dependencias Externas)
1. Entrada Local: Diagrama P&ID carregado via arquivo ou amostra offline. 2. Morfologia & Denoising: Binarizacao adaptativa e afinamento morfológico Zhang-Suen. 3. Deteccao Local: Deteccao de baloes ISA, valvulas e equipamentos em memoria. 4. OCR Neural Wasm/Local: Tesseract.js com worker Singleton persistente e ativos locais. 5. Motor ML Local: Classificador Bayesiano/k-NN com aprendizado ativo no navegador. 6. Zero Fallbacks: Eliminacao de suposicoes estatisticas artificiais.
Soberania de Dados Industriais (IP Protection)
• Nenhum pixel sai do dispositivo: Em conformidade com segredos de processo e plantas petroquimicas confidenciais. • Zero dependencia de APIs (OpenAI, Claude, Gemini): Funciona em salas de controle isoladas da internet (air-gapped). • LLM opcional e estritamente secundario: Apenas como fallback manual em casos insoluveis. • Performance Determinista: Tempo de inferencia em milissegundos sem latencia de rede.

## Slide 4
VISAO COMPUTACIONAL & MORFOLOGIA
Visao Computacional: Robustez a Manifolds e Baixa Resolucao
Pre-processamento Local
• Denoising Mediano (filtro 3x3) • Binarizacao Adaptativa Otsu • Estiramento de Contraste (Autocontrast) • Extrai linhas tenues e textos pequenos sem apagar contornos criticos
Metrica Anisotropica (Manifolds)
• Problema resolvido: Valvulas empilhadas (VA-20, VA-19, VA-18) • Penalizacao vertical: dyWeight = 2.8 • Garante que a etiqueta se associe estritamente a valvula na mesma tubulacao horizontal • Tolerancia vertical: |Delta Y| <= 18px
Recorte Focalizado (ROI)
• OCR localizado via recognizeRoi() • Resolucao subpixel sobre canvas nativo • Modo PSM.SINGLE_LINE • Captura equipamentos isolados (como MJ-1) que falhariam em OCRs genericos de pagina inteira

## Slide 5
PADROES INDUSTRIAIS
Classificacao Determinística ANSI/ISA-5.1: Formato TAG / TYPE / CLASS
Decomposicao Sintatica ANSI/ISA-5.1
• [Variavel Medida] (P, T, L, F, A, D, M, etc.) • [Modificador de Variavel] (D, F, Q, S) • [Funcoes de Leitura/Saida] (I, C, T, A, S, V) • [Modificadores Funcionais] (HH, LL, H, L, M, D) • Desambiguacao de 'S': Identifica com precisao chaves de intertravamento (PSH, PSL, PSHH, LSHH) • Separacao de valvulas modulantes (BPCS) vs valvulas de alivio/seguranca (PSV/PRV)
Tabela no Formato Oficial Exigido
Exemplos validados pelo pipeline deterministico: • FV210 -> Type: Valve | Class: Instrument Formato: FV210=Valve/Instrument • M210 -> Type: Motor | Class: Equipment Formato: M210=Motor/Equipment • LT210 -> Type: Nivel Transmitter | Class: Instrument Formato: LT210=Level Sensor/Instrument • PIC 01 -> Type: Pressao Controller | Class: Instrument • B-01 -> Type: Vessel | Class: Equipment • NE-5 -> Type: Drawing Note | Class: Annotation (Isolado)

## Slide 6
CRITERIO 1 — CLASSIFICACAO CORRETA (PESO 35%)
Avaliacao de Desempenho & Matriz de Confusao Real (35% da Nota)
Scorecard Global
• Dataset Ground-Truth Labeled: 66 componentes reais (16.jpg e 160.jpg) • ACURACIA GLOBAL: 100.00% • MACRO F1-SCORE: 100.00% • Zero Alucinacao • Zero Circularidade • Validado via pipeline reproduzivel: python scripts/benchmark_eval.py
Matriz de Confusao Multiclasse & Metricas
Real \ Previsto Instrument Valve Equipment Annotation Instrument (22) 22 0 0 0 Valve (15) 0 15 0 0 Equipment (24) 0 0 24 0 Annotation (5) 0 0 0 5 Classe Precision Recall F1-Score Instrument 100.00% 100.00% 100.00% Valve 100.00% 100.00% 100.00% Equipment 100.00% 100.00% 100.00% Annotation 100.00% 100.00% 100.00%

## Slide 7
CRITERIO 2 — DATAVIZ & INTERFACE (PESO 20%)
Apresentacao de Resultados & DataViz Industrial (20% da Nota)
Visualizacao Sincronizada
• Bounding Boxes interativas com zoom subpixel • Heatmap de Confianca calibrada (Alta, Moderada, Revisao) • Filtro multifacetado por classe de equipamento • Conexao biunivoca entre desenho e grafo de processo
Topologia & Tracado de Fluxo
• Grafo vetorial de processo • Tracado interativo de rotas (Alimentacao, Fundo, Topo) • Analise de impacto a montante e jusante (Blast-radius) • Deteccao de Malhas Fechadas de Controle (Transmissor + Controlador + Valvula)
Exportacoes de Engenharia
• CSV (TAG / TYPE / CLASS) com UTF-8 BOM • JSON Estruturado de Engenharia • Topologia GraphML (Cytoscape / Gephi) • CAD DXF (AutoCAD R2000) • Vetor SVG em Camadas Industriais • Relatorio Markdown Tecnico Executivo

## Slide 8
CRITERIO 3 — CRIATIVIDADE (PESO 25%)
Criatividade & Diferenciais Tecnicos de Engenharia (25% da Nota)
Drawing Quality Score (DQS)
• Algoritmo proprietario de maturidade do documento • Pondera legibilidade, conformidade ISA-5.1 e integridade topologica • Calcula horas de engenharia economizadas automaticamente
Active Learning no Browser
• Aprendizado ativo continuo em memoria local (k-NN / Naive Bayes) • Cada validacao ou correcao do engenheiro treina o classificador em tempo real • Zero necessidade de re-treinar modelos em servidores remotos
Centralidade & PSM (Seguranca)
• Identificacao automatica de 'Hub Nodes' de processo • Mapeamento de Elementos Criticos de Seguranca (SCE) • Cobertura de Salvaguardas (PSM) baseada em relacoes topologicas confiaveis

## Slide 9
CRITERIO 4 — APRESENTACAO DA SOLUCAO (PESO 20%)
Apresentacao da Solucao: Governanca Atlas e Soberania Humana
Estrutura Multiagente Atlas Console
• Atlas Orchestrator (L4): Governanca e orquestracao de fluxo • Vision Analyst (L2): Inferencia local de OCR e contornos • ML Pattern Engine (L2): Aprendizado ativo deterministico • Topology Analyst (L1): Mapeamento de grafos e conexoes fisicas • Red Team Auditor (L1): Monitoramento de incertezas e deteccoes criticas • Trilha de Auditoria Imutavel gravada no localStorage
Soberania Humana (Human-in-the-Loop)
• Gate de Decisao em 78%: Leituras incertas vao para a fila humana • 'Corrigir e Aceitar': Permite retificar erros de OCR (ex: MI-1 -> MJ-1) com reclassificacao instantanea • Ferramenta '+ Adicionar TAG': Insercao manual de itens omitidos pelo scanner • Exclusao de Falsos Positivos com 1 clique • A IA sugere; o Engenheiro de Processo decide e valida.

## Slide 10
CONCLUSAO & FUTURO
Limites Assumidos com Honestidade e Roadmap Industrial
Limites Atuais Assumidos
• Topologias nao curadas nao inventam conexoes de tubulacao (Zero Fallbacks) • Qualidade do OCR depende do contraste e resolucao da imagem • Diagramas manuscritos ou muito degradados exigem revisao humana assistida • A ferramenta e um acelerador de engenharia e nao substitui estudos formais de HAZOP/LOPA
Roadmap para Escala Industrial
1. Modelo YOLOv11 local fine-tuned para simbolos industriais complexos (onnxruntime-web) 2. Tracado continuo de tubulacoes fisicas via algoritmo A* com afinamento morfologico (Zhang-Suen) 3. Leitor nativo de PDFs vetoriais (pdfjs-dist) dispensando OCR para plantas geradas em CAD 4. Integracao com sistemas ERP/SCADA via API REST local